## Slide 1: Dosages
Matthis CHAPON
Agrégation 2020

## Slide 2: La nécessité d’un contrôle qualité des produits qui nous entourent
Colorants alimentaires dans le sirop
Acide éthanoïque dans les Produits ménagers
NaCl dans le Sérum Physiologique
Contrôle qualité de l’eau (Cl-, éventuels
pollutions: Pb2+,Fe2+…)

## Slide 3: Spectrophotométrie et échelle de teinte
Extrait de techniques expérimentale en chimie TP DUNOD

## Slide 4: Sirop de menthe, composition
E102 = Jaune de tartrazine
E131 = Bleu patenté
Spectre UV-Visible du sirop de menthe dilué 10 fois
(superposé aux spectres des colorants)
Bleu patenté : dose journalière admissible de 2.5 mg/kg/jour

## Slide 5: Dosage spectrophotométrique par étalonnage
Image et courbe issues d’un TP
Chart: Courbe d'étalonnage
| 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0
Absorbance en fonction de la concentation | 0.33 | 0.62 | 0.95 | 1.26
0,83
5,3

## Slide 6
Contrôle qualité d’un sérum physiologique
Sérum Physiologique concentration massique 9g/L

## Slide 7: Lois de Beer-Lambert et Kohlrausch
Technique utilisée | Spectrophotométrie | Conductimétrie
Phénomène physique | Absorption de la lumière | Conduction du courant
Relation | Loi de Beer-Lambert A=ε.l.[E131] | Loi de Kohlrausch σ=λ°Na+.[Na+]+λ°Cl-.[Cl-]
Grandeur mesurée | absorption | conductivité
Grandeur molaire associée |  | 
Utilisable pour | Solutions colorées Mais pas que… | Solutions ioniques

## Slide 8: Principe de fonctionnement d’un conductimètre
Valéry PRÉVOST, Bernard RICHOUX et al. Physique Chimie, Terminale S enseignement spéciﬁque.Nathan,2012.
Le conductimètre applique une tension à ces bornes ce qui entraine un déplacement des espèces ioniques et donc une résistance apparait (mesurée directement par l’appareil)

## Slide 9: Présentation du protocole expérimental
1- Préparation d’une solution fille de sérum physiologique (diluée par 40)
2- Réalisation d’une gamme étalon
3- Tracé de la droite d’étalonage [σ=f(Concentration en NaCl) ]
4- Mesure de la conductivité de la solution fille.
5- Utilisation de la droite d’étallonage pour déterminer la concentration de la solution fille.

## Slide 10: Montage : réalisation d’un titrage
Valéry PRÉVOST, Bernard RICHOUX et al. Physique Chimie, Terminale S enseignement spéciﬁque.Nathan,2012.

## Slide 11: Titrage des ions chlorures par une solution de nitrate d’argent
Nitrate d’argent AgNO3
C0=0,1 mol/L
Solution de NaCl (V=10mL)
C = ??
Réaction support de titrage :
Ag+(aq) +Cl-(aq)  AgCl(s)
Relation à l’équivalence :
n(Ag+)=n(Cl-)
C0.Véq=C.V
conductimètre
Cellule conductimétrique

## Slide 12: Évolution de la conductivité
Espèces en jeu dans le dosage |  | Na+(aq) | Cl-(aq) | Ag+(aq) | NO3-(aq) | Conductivité totale
Variation des concentrations | Avant l’équivalence Vversé<Véq | Spectateurs | (réagissent avec Ag+) | Pas de variations car réagissent avec les ions chlorure | Spectateurs | σ=λNa+ .[Na+] + λCl- .[Cl-] + λNO3- .[NO3-]
 | Après l’équivalence Vversé>Véq | Spectateurs | Pas de variations car totalement consommés | Spectateurs | Spectateurs | 
Introduits au fur et à mesure (Burette)
Présents initialement (Bécher)
Ions | Na+ | Cl- | Ag+ | NO3-
λ (mS.m2.mol-1) | 5,01 | 7,63 | 6,19 | 7,14

## Slide 13: Résultats de la simulation
Vversé (mL)
Courbe obtenue expérimentalement
Courbe obtenue expérimentalement
Véq= 15 mL
(S/m)

## Slide 14: Contrôle de la qualité d’un vinaigre commercial
Vinaigre d’alcool incolore, 8°
8°= 8 % en masse d’acide éthanoïque
= 8 g. d’acide éthanoïque dans 100g de vinaigre
Réaction support de titrage :
CH3COOH(aq) + HO-(aq)  CH3COO-(aq) +H2O(l)
A l’équivalence, n(CH3COOH)=n(HO-)
soit C.V=C0.Véq
pH-mètre
V=1 mL de vinaigre (pipette jaugée)
+ eau (~19mL)
NaOH à C0=0,1 mol/L
Électrode de verre + électrode de référence

## Slide 15: Résultats de la simulation
Vversé (mL)
Véq

## Slide 16: Quel choix faire ?
Type de dosage | Étalonnage | Titrage
Méthode | Non destructrice | Destructrice
Suivi | Spectrophotométrique Conductimétrique | Conductimétrie pH-métrique Colorimétrique
Avantages | Réutilisable (une fois l’étalonnage réalisé) | Rapide
Inconvénients | Long (étalonnage) Nécessité d’avoir le produit | Destructeur